Комплект защитный 1 типа "Защита"

( противочумный, противоэпидемиологический )

Комплект предназначен для защиты органов дыхания, кожных покровов и слизистых оболочек персонала, учреждений контактирующими с особо опасными инфекциями, врачебного и санитарного состава противочумных служб, а также персонала судебно-медицинской экспертизы. Разрешен Центром ГосСанЭпидНадзора, продукция сертифицирована.

В комплект массой 3 кг входят: 
o  Маска с панорамным стеклом, противогазным фильтром тип А и переговорной мембраной. 
o  Куртка с капюшоном из прорезиненной ткани Т-15  с парой прорезиненных хирургических перчаток.
o  Брюки, из прорезиненной ткани Т-15, соединенные с резиновыми бахилами.

Комплект соответствует  ТУ 9398-051-05031637-99

Степень защиты органов дыхания –

коэффициент проницаемости микробного аэрозоля Кпр=1х10 -5%.

Степень защиты кожных покровов –

коэффициент проницаемости микробного аэрозоля Кпр=1х10 -2%

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ с сохранением защитных свойств материала,  с учетом истирания в процессе эксплуатации комплекта  - не менее 1000 циклов,                                                     что многократно превосходит другие известные аналоги                                                            - соответствует ТУ 2566-05100209600-94.

Качество проклеивания изделия - соответствует ТУ РСФСР 04-794-82.

Комплект прост в обращении, надежен в эксплуатации, обеспечивает высокую защиту органов дыхания и кожных покровов, что подтверждено испытаниями.
Данный комплект применяется в биологических и химических очагах заражения для переноса зараженного материала (людей), а также для дезинфекции и дезактивации.

Сроки  изготовления и отправки заказа, в зависимости от количества комплектов  -  от 1 до  4 недель.

!!! Возможно изготовление облегчённого костюма из влагонепроницаемой ткани  – синтетическое волокно с полиуретановым покрытием - аналог комплекта «Кварц 1М»

В  комплект входит:

Маска с панорамным стеклом, фильтром (тип А) и переговорной мембраной.

Куртка с капюшоном, полукомбинезон, прорезиненные бахилы и пара прорезиненных перчаток.

____________________________________________________________________________________________________________

Для быстрой отправки описания комплекта Вашему Заказчику, без предоставления ему наших контактов, распечатайте этот файл, согните лист по линии выше, вставьте лист в  факс полученным сгибом вперед.

Цена 2900 рублей, с учетом НДС 18% и доставки по Санкт-Петербургу,

до указанной клиентом, транспортной компании.

В зависимости от количества приобретаемых комплектов  возможны скидки.

http://kostum-1tip.narod.ru

тел. (905) 207-75-75  - Денис Владимирович